## Slide 1: Speichertechnologien
Und ihre Medien

## Slide 2: Arten von Speichertechnologien
Magnetische Speicher
Elektronische Speicher
Optische Speicher
Mechanische Speicher

## Slide 3: Magnetische Speichermedien
Funktionsweise
Speicherung durch Ausrichtung magnetischer Partikel
Schreib-/Lesekopf magnetisiert Partikel zur Darstellung von Bits
Schreibkopf erzeugt Magnetfeld, ändert Partikelausrichtung
Lesekopf erkennt magnetische Ausrichtungen, wandelt sie in elektrische Signale um
Mehrfaches Schreiben und Lesen von Daten möglich

## Slide 4: Magnetische Speichermedien
Medien
Magnetbänder
Disketten
Festplatten (HDDs)
Notes: Magnetbänder: Backup und Archivierung großer Datenmengen
Disketten: Datentransfer und Speicherung kleinerer Datenmengen (1980er und 1990er Jahre)
Festplatten (HDDs): Weit verbreitetes Medium in modernen Computern, große Datenmengen

## Slide 5: Magnetische Speichermedien
Vorteile
Hohe Speicherkapazität (Gigabytes bis Terabytes)
Kosten-Effizienz im Vergleich zu SSDs
Langlebigkeit, besonders bei Magnetbändern
Wiederbeschreibbarkeit, flexible Nutzung
Nachteile
Mechanische Anfälligkeit (bewegliche Teile)
Langsamere Zugriffszeiten im Vergleich zu SSDs
Anfälligkeit für äußere Magnetfelder
Größere Bauweise, weniger geeignet für mobile Geräte

## Slide 6: Arten von Speichertechnologien
Magnetische Speicher
Elektronische Speicher
Optische Speicher
Mechanische Speicher

## Slide 7: Elektronische Speichermedien
Funktionsweise
Nutzung von Halbleiterbauelementen zur Datenspeicherung
Flash-Speicher: Speicherung durch elektrische Ladungen in Speicherzellen (Transistoren)
Daten schreiben: Elektrische Spannung leitet Elektronen in Speicherzellen
Daten lesen: Überprüfung des Zustands der Zellen zur Extraktion von Informationen
RAM: Temporäre Datenspeicherung, konstante Stromversorgung erforderlich

## Slide 8: Elektronische Speichermedien
Medien
Solid State Drives (SSDs)
SD-Karten
USB-Sticks
RAM (Random Access Memory)
Notes: Solid State Drives (SSDs): Schnell, zuverlässig, ohne bewegliche Teile, in Computern und Laptops
SD-Karten: Kompakt, in Kameras, Smartphones und tragbaren Geräten
USB-Sticks: Tragbare Speichergeräte für einfachen Datentransfer
RAM (Random Access Memory): Temporäre Speicherung für schnelle Datenverarbeitung

## Slide 9: Elektronische Speichermedien
Vorteile
Hohe Geschwindigkeit
Zuverlässigkeit
Kompakte Bauweise
Energieeffizienz
Nachteile
Kosten
Lebensdauer
Datenverlust
Kapazitätsgrenzen
Notes: Vorteile
Hohe Geschwindigkeit: Schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, besonders bei SSDs
Zuverlässigkeit: Keine beweglichen Teile, weniger anfällig für mechanische Ausfälle
Kompakte Bauweise: Klein und leicht, ideal für mobile Geräte
Energieeffizienz: Geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu magnetischen Speichermedien
Nachteile
Kosten: Höherer Preis pro Speicherplatz im Vergleich zu magnetischen Speichermedien
Lebensdauer: Begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, besonders bei Flash-Speicher
Datenverlust: Risiko des Datenverlusts bei Stromausfällen (insbesondere bei RAM)
Kapazitätsgrenzen: Oft geringere maximale Kapazität im Vergleich zu traditionellen Festplatten

## Slide 10: Arten von Speichertechnologien
Magnetische Speicher
Elektronische Speicher
Optische Speicher
Mechanische Speicher

## Slide 11: Optische Speichermedien
Funktionsweise
Speicherung durch Lichtstrahlen (Laser) auf der Disc-Oberfläche
Discs mit reflektierenden Schichten, Vertiefungen (Pits) und glatten Bereichen (Lands)
Laserstrahl tastet die Oberfläche ab, reflektiertes Licht wird in digitale Daten umgewandelt
Beim Schreiben modifiziert der Laser die Oberfläche, um Daten zu speichern

## Slide 12: Optische Speichermedien
Medien
CD (Compact Disc)
DVD (Digital Versatile Disc)
Blu-Ray Disc
MiniDisc
Notes: CD (Compact Disc): Für Musik, Software und Daten
DVD (Digital Versatile Disc): Für Filme, Software und größere Datenmengen
Blu-ray Disc: Für hochauflösende Videos und große Datenmengen
MiniDisc: Kleinere, wiederbeschreibbare Discs, hauptsächlich für Musik

## Slide 13: Optische Speichermedien
Vorteile
Langlebigkeit
Robustheit
Hohe Speicherkapazität
Kostengünstig
Nachteile
Empfindlichkeit
Langsame Zugriffszeiten
Begrenzte Wiederbeschreibbarkeit
Physische Größe
Notes: Vorteile
Langlebigkeit: Daten können über Jahrzehnte hinweg erhalten bleiben
Robustheit: Unempfindlich gegenüber Magnetfeldern
Hohe Speicherkapazität: Besonders bei Blu-ray Discs
Kostengünstig: Preiswerte Medien für Massenverbreitung von Inhalten
Nachteile
Empfindlichkeit: Anfällig für Kratzer und Verschmutzungen
Langsame Zugriffszeiten: Im Vergleich zu Festplatten und SSDs langsamer
Begrenzte Wiederbeschreibbarkeit: Einige Medien (z. B. CDs und DVDs) können nur einmal beschrieben werden
Physische Größe: Weniger kompakt als moderne Flash-Speicherlösungen

## Slide 14: Arten von Speichertechnologien
Magnetische Speicher
Elektronische Speicher
Optische Speicher
Mechanische Speicher

## Slide 15: Mechanische Speichermedien
Funktionsweise
Physische Speicherung durch Löcher in Karten oder Streifen
Löcher kodieren binäre Informationen (Loch = „1“, kein Loch = „0“)
Daten ausgelesen durch Lesegeräte, die Position der Löcher erkennen
Vinyl-Schallplatten: Speicherung von Audiodaten durch Rillen auf der Plattenoberfläche, die von einem Abtastnadel gelesen werden

## Slide 16: Mechanische Speichermedien
Medien
Lochkarten
Lochstreifen
Mechanische Festplatten
Vinyl-Schallplatten
Notes: Lochkarten: Datenspeicherung und -verarbeitung in frühen Computern
Lochstreifen: Nutzung in Telex-Maschinen und frühen Computern
Mechanische Festplatten (frühe Modelle): Datenspeicherung mit mechanischen Komponenten
Vinyl-Schallplatten: Speicherung und Wiedergabe von Musik durch mechanische Abtastung

## Slide 17: Mechanische Speichermedien
Vorteile
Einfache Technologie
Physische Robustheit
Kostengünstig
Bei Schallplatten: hohe Klangqualität und „analoge Wärme“
Nachteile
Begrenzte Speicherkapazität
Langsame Datenverarbeitung
Hoher Platzbedarf
Anfällig für Abnutzung
Bei Schallplatten: anfällig für Kratzer und Verschmutzung
Notes: Vorteile
Einfache Technologie: Leicht zu verstehen und zu implementieren
Physische Robustheit: Relativ widerstandsfähig gegenüber bestimmten Umwelteinflüssen
Kostengünstig: Günstig in der Herstellung und Nutzung in frühen Zeiten
Vinyl-Schallplatten: Hohe Klangqualität und analoge Wärme, die von vielen Musikliebhabern geschätzt wird
Nachteile
Begrenzte Speicherkapazität: Geringe Datenmengen im Vergleich zu modernen Technologien
Langsame Datenverarbeitung: Langsame Lese- und Schreibgeschwindigkeiten
Hoher Platzbedarf: Physisch große Speichermedien im Vergleich zu heutigen Standards
Anfälligkeit für Abnutzung: Mechanische Teile verschleißen bei häufigem Gebrauch
Vinyl-Schallplatten: Anfällig für Kratzer und Staub, die die Klangqualität beeinträchtigen können

## Slide 18: Speichertechnologien
Und ihre Medien